MPL3115A2
with RASPBERRY PI

0)collegamento del sensore

1	VCC
3	SDA
5	SCL
6	Terra

1)scaricare le dipendenze:

sudo apt-get install python-smbus
sudo apt-get install i2c-tools

2)abilitare i moduli kernel per l'utilizzo di i2c;
  apriamo con un editor(a piacere) /etc/modules

sudo nano /etc/modules

  ed aggiungiamo le seguenti righe:

i2c-bcm2708
i2c-dev

rimuoviamo i moduli dalla blacklist commentando con “#” all'inizio della riga nel file: sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf

#blacklist spi-bcm2708
#blacklist i2c-bcm2708

3)MPL3115A2 richiede un apposito comando di avvio ripetuto di comunicazione I2C.Raspberry Pi non lo fa in automatico, ma vi è un modulo del kernel che può essere abilitato per l'esecuzione di inizio ripetuto in modo corretto. Eseguire i seguenti comandi per abilitare l'avvio ripetuta sul Pi:
sudo su -
echo -n 1 > /sys/module/i2c_bcm2708/parameters/combined
exit
4)eseguire lo script python:

from smbus import SMBus
import time
# Special Chars
deg = u'\N{DEGREE SIGN}'
# I2C Constants
ADDR = 0x60
CTRL_REG1 = 0x26
PT_DATA_CFG = 0x13
bus = SMBus(1)
who_am_i = bus.read_byte_data(ADDR, 0x0C)
print hex(who_am_i)
if who_am_i != 0xc4:
    print "Device not active."
    exit(1)
# Set oversample rate to 128
setting = bus.read_byte_data(ADDR, CTRL_REG1)
newSetting = setting | 0x38
bus.write_byte_data(ADDR, CTRL_REG1, newSetting)
# Enable event flags
bus.write_byte_data(ADDR, PT_DATA_CFG, 0x07)
# Toggel One Shot
setting = bus.read_byte_data(ADDR, CTRL_REG1)
if (setting & 0x02) == 0:
    bus.write_byte_data(ADDR, CTRL_REG1, (setting | 0x02))
# Read sensor data
print "Waiting for data..."
status = bus.read_byte_data(ADDR,0x00)
while (status & 0x08) == 0:
    #print bin(status)
    status = bus.read_byte_data(ADDR,0x00)
    time.sleep(0.5)
print "Reading sensor data..."
p_data = bus.read_i2c_block_data(ADDR,0x01,3)
t_data = bus.read_i2c_block_data(ADDR,0x04,2)
status = bus.read_byte_data(ADDR,0x00)
print "status: "+bin(status)
p_msb = p_data[0]
p_csb = p_data[1]
p_lsb = p_data[2]
t_msb = t_data[0]
t_lsb = t_data[1]
pressure = (p_msb << 10) | (p_csb << 2) | (p_lsb >> 6)
p_decimal = ((p_lsb & 0x30) >> 4)/4.0
celsius = t_msb + (t_lsb >> 4)/16.0
fahrenheit = (celsius * 9)/5 + 32
print "Pressure and Temperature at "+time.strftime('%m/%d/%Y %H:%M:%S%z')
print str(pressure+p_decimal)+" Pa"
print str(celsius)+deg+"C"
print str(fahrenheit)+deg+"F"

esempio output:

pi@raspberrypi ~ $ sudo python MPL3115A2.py
0xc4
Waiting for data...
Reading sensor data...
status: 0b0
Pressure and Temperature at 12/10/2014 04:51:56+0000
99838.75 Pa
20.375°C
68.675°F

        link : http://ciaduck.blogspot.it/2014/12/mpl3115a2-sensor-with-raspberry-pi.html
        link data_sheet : http://www.nxp.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPL3115A2.pdf
        sparkfun : https://learn.sparkfun.com/tutorials/mpl3115a2-pressure-sensor-hookup-guide